## Slide 1
——基于YOLOv11+物联网的水表智能化监测
小组成员
陈昱岐 朱景怡 李婉偲 徐俊喆 贺昭雄
指导教师| 岳钊 汇报时间| 2026.4.16

## Slide 2
1
2
4
题目介绍
应用场景
技术路线
CONTEXT
3
预期成果
目 录

## Slide 3
滴水智联——DripSmart Connect
01
题目介绍
光线差、污损严重 → 识别难
传统老式水表
新型智能水表
需要停水改造 → 成本高
低成本智能化？

## Slide 4
滴水智联——DripSmart Connect
三大核心优势
无需拆卸改造
物联网上传至云端
AI生成节水建议
硬件+软件+AI服务
推动水资源
高效利用
“滴水智联”——物联网水表智能监测装置
题目介绍

## Slide 5
滴水智联——DripSmart Connect
02
应用场景
老旧居民小区 | 实时监控
高校学生宿舍 | 异常预警
中小型企业及商铺 | 控制成本
农村地区 | 提升效率

## Slide 6
滴水智联——DripSmart Connect
03
技术路线
功能性硬件搭建
图像识别
软件实现
云端平台

## Slide 7
功能性硬件搭建
滴水智联——DripSmart Connect
外壳与安装支架
利用 Solidworks 软件初步建模外壳，使其能够装载全套智能设备
外壳内嵌干燥装置，以防潮湿损坏机器
触发设计：当有污渍遮挡时才启动清洁程序
采用超声波高频振动清洁，搭配微型压电陶瓷超声波振子
摄像头自动清洁模组
补光仅在摄像头曝光时发生频闪
红外光与白光互补触发
增加遮光隔栏以避免补光光线形成画面光晕
在水表读取数据前 30 秒启动温控，常态下断电休眠。
对核心板局部分区域进行温控保障。
智能补光模块
自适应温控系统
Solidworks覆盖专业模块广作为首选
红外光进行主要补光，白光作为冗余设计进行补光
小型温控版仅对部分区域进行温控

## Slide 8
滴水智联——DripSmart Connect
图像识别
采用ESP32-CAM
树莓派边缘端的应用
集成了 camera 模块的开发板。
可用 micropython 操作，负责图像采集、JPEG压缩以及部分预处理。
进行数据采集，实时监控。
微型计算机，类似小型电脑，可以装载YOLOv11。
接收并处理图像，其上搭载的YOLOv11代码用来检测关键区域。
环境感知
硬件适配
图像采集压缩
采用ESP32-CAM进行高清识别
树莓派搭载YOLOv11进行核心处理

## Slide 9
滴水智联——DripSmart Connect
软件实现
用收集的各类场景水表图片加以指针标注作为数据集，训练专属YOLOv11识别模型，使精准锁定水表的指针和刻度。
模型训练
把模型识别到的指针位置计算为准确水表读数，可避免指针临近刻度时，容易读错、跳数的常见问题。
算法开发
水表表盘原始采集图像（ESP32-CAM 实拍，基础成像素材）
YOLOv11 表盘识别效果实拍（标注指针/刻度关键检测区域）
YOLOv11 模型训练参数配置界面（核心训练超参数设定）
将读数传到云端后台，网络不好可断点续传，不丢数据，控制功耗。
云端上传

## Slide 10
滴水智联——DripSmart Connect
云端平台
数据接入
数据处理
数据存储
数据可视化
预警功能
通过对水表数据的分析，实现对用户用水习惯的跟踪
在出现异常用水情况时，通过 API 向 Web 端发送预警信息
以时序拟合与趋势分析数据，构建用水高峰预测模型
输出用水报告，为上级部门提供建议，满足峰值用水需求
智能预判
对数据解析、异常判断与规则计算，保障数据有效可信
IoT平台加密存储数据、设备状态与历史日志，支持长期追溯
通过 API 对接前端，实现数据可视化展示、设备监控与预警推送
数据解析与处理、存储与指标、分析与应用

## Slide 11
滴水智联——DripSmart Connect
04
预期成果
1
2
3
硬件：高适配、低功耗采集终端
算法：高精度、轻量化识别引擎
系统：“端-边-云”协同管理平台
无需停水、无需拆表、零成本改造的智能挂载装置，形成标准化产品
基于 YOLOv11 实现关键点检测，角度解析精度预期达到 1°，形成可复用的算法模型，支撑论文与专利产出
用水数据实时化、结构化与可视化，依托 AI 算法提供节水建议，打造可商业化的 SaaS 管理平台
4
应用拓展：从水务监测到全工业场景
针对电力、石化等行业中大量难以更换的机械式指针仪表，通过微调检测模型，实现非侵入式的数字化升级